Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/34/11

Rady Gminy Dygowo

z dnia 24.03.2011 r.

Plan Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Dygowo

na lata 2010 - 2013 z perspektywą 
na lata 2014 - 2021

Czerwiec 2010 r.

Plan Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Dygowo na lata 2010-2013, 
z perspektywą na lata 2014-2021

opracowany przez:

Eko-Efekt Sp. z o.o.

02-679  Warszawa

ul. Modzelewskiego 58A  lok. 89

tel.	0-22   853 11 93 / 853 82 12

fax 	0-22	852 03 54

e-mail: biuro@ekoefekt.pl

Autorzy opracowania:

mgr inż. Joanna Sawicka

mgr inż. Antoni Tworkowski

Zamawiający:

urząd gminy

UL. KOLEJOWA 1

78 – 113 DYGOWO

Spis treści

1	Wstęp	6

1.1	Podstawa prawna	6

1.2	Cel i zakres opracowania	6

1.3	Analiza aktualnego stanu prawnego	7

2	Podstawowe informacje charakteryzujące gminę Dygowo	10

2.1	Położenie geograficzne	10

2.2	Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia	10

2.3	Hydrografia i hydrogeologia	10

2.4	Sytuacja demograficzna	11

2.5	Uwarunkowania infrastrukturalne	12

2.6	Gospodarka	12

2.7	Warunki glebowe	13

3	Analiza aktualnego stanu gospodarki opadami	15

3.1	Odpady komunalne	15

3.1.1	Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych i zebranych odpadów komunalnych	15

3.1.2	Odpady ulegające biodegradacji	17

3.1.3	Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi	19

3.1.3.1	Ilość odpadów zebranych z gminy Dygowo	19

3.1.3.2	Postępowanie z odpadami komunalnymi zmieszanymi, odpadami ulegającymi biodegradacji oraz niebezpiecznymi wyselekcjonowanymi ze strumienia odpadów komunalnych	19

3.2	Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych	20

3.2.1	Odpady zawierające PCB	21

3.2.2	Oleje odpadowe	21

3.2.3	Zużyte baterie i akumulatory	22

3.2.4	Odpady medyczne i weterynaryjne	22

3.2.5	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	23

3.2.6	Odpady zawierające azbest	23

3.2.7	Przeterminowane pestycydy	24

3.3	Odpady pozostałe	24

3.3.1	Zużyte opony	24

3.3.2	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej	24

3.3.3	Odpady opakowaniowe	25

3.3.4	Komunalne osady ściekowe	25

3.4	Istniejące systemy zbierania odpadów powstających na nieruchomościach	26

3.5	Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów	28

3.5.1	Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	30

3.6	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami	30

3.6.1	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	30

4	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami	32

4.1	Odpady komunalne	33

4.1.1	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji	36

4.1.2	Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych	37

4.2	Odpady niebezpieczne	39

4.2.1	Zużyte baterie i akumulatory	39

4.2.2	Zużyty sprzęt elektroniczny	39

4.3	Odpady pozostałe	40

4.3.1	Komunalne osady ściekowe	40

5	Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte terminy ich realizacji	41

5.1	Odpady komunalne	42

5.2	Odpady niebezpieczne	45

5.3	Pozostałe odpady	47

6	Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami	49

6.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	49

6.2	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	49

6.3	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, odbierania, transportu, unieszkodliwiania	50

6.3.1	Odpady komunalne	50

6.4	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów	51

6.5	Proponowany system zbiórki selektywnej z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych	52

7	Ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2004 - 2013	55

8	Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań	56

8.1	Sposoby finansowania służące realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami	57

9	Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	63

10	System monitoringu i oceny wdrażania planu	64

11	Streszczenie	66

12	ZAŁĄCZNIKI	67

Spis tabel	92

Spis wykresów	93

Spis rysunków	93

Skórty użyte w PGO:

GPZON	Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych,

GUS		Główny Urząd Statystyczny,

KPGO 2010	Krajowy plan gospodarki odpadami,

Mg		megagram (tona),

MŚ		Ministerstwo Środowiska,

MZZDiOŚ	Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska,

NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

WFOŚiGW 	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

UE		Unia Europejska,

UG		Urząd Gminy,

WIOŚ		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,

WPGO		Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego,

WSO		Wojewódzki System Odpadowy,

ZTPOK		Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,

ZZO MBU	Zakład Zagospodarowania Odpadów Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania.

# Wstęp

## Podstawa prawna

Opracowanie niniejszego Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 - 2013 wynika z art. 14 i 15 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145 t. jedn.) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania w/w planu.

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Zakres szczegółowy niniejszego opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych    w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 Nr 66, poz. 620 z późn. zm.). Zgodnie z § 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, gminny plan gospodarki odpadami obejmujący wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)	rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)	istniejące systemy zbierania odpadów,

e)	rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

f)	wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g)	identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami,

uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania         na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

d)	działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5)	rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6)	sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia gminny plan gospodarki odpadami zawiera co najmniej następujące rozdziały:

1) wstęp;

2) analizę stanu gospodarki odpadami;

3) prognozę zmian;

4) założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5) zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;

6) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

7) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów gminnych oraz sposób ich uwzględniania w planie;

8) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Ponadto niniejszy  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo został opracowany zgodnie z planami wyższego szczebla tj.:

- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010,

- Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 – 2018,

- Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego.

## Analiza aktualnego stanu prawnego

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które powinny być przestrzegane w gospodarce odpadami (spis aktów prawnych znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1).

W ustawie - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz.150              z późn. zm.) wprowadzono następujące zasady:

- zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości (ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów),

- zasadę zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu),

- zasadę przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze),

- zasadę „zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu),

- zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji (Dz. U.            z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

- zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów,

- prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych w ustawie z dnia                     3 października 2008r. o udostępnianiu informacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

- zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna,

- zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są zobowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym, jeżeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników.

W ustawie o odpadach sformułowano następujące zasady:

- zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów), unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów),

- zasadę bliskości (odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

- zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów, odpowiednie projektowanie produktów).

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

# Podstawowe informacje charakteryzujące gminę Dygowo

## Położenie geograficzne

Gmina Dygowo położona jest w północno - wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim. Od północnego zachodu graniczy z gminą Kołobrzeg, od północy z gminą Ustronie Morskie, od wschodu z gminą Będzino, od południowego wschodu z gminą Karlino, od południa z gminą Gościno. Obszar gminy wynosi 129 km2.  W skład gminy wchodzi 21 wsi, składających się na 15 sołectw.

## Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia

Rzeźbę terenu gminy Dygowo charakteryzują utwory trzeciorzędowe i starsze przykryte są utworami czwartorzędowymi, osiągającymi do 100 m miąższości. Decydujące znaczenie dla ukształtowania się przypowierzchniowych warstw utworów miało ostatnie zlodowacenie. Lądolód skandynawski opuścił tereny powiatu około 14 tysięcy lat temu, pozostawiając po sobie większość osadów znajdujących się dziś na powierzchni. W czasie wycofywania się lodowca w kierunku północnym, spływające z niego wody pocięły teren dolinami. Można wydzielić rzeźby terenu różnego pochodzenia:

- formy pochodzenia lodowcowego,

- formy pochodzenia wodnolodowcowego,

- formy pochodzenia eolicznego,

- formy pochodzenia rzecznego,

- formy pochodzenia jeziornego,

- formy utworzone przez roślinność (równiny torfowe).

Większość gleb ornych jest zaliczanych do wysokich klas bonitacyjnych - IIIb, IV a i IV b, które obejmują 89 % gruntów ornych. Gleby łąkowe w większości zaliczono do II, IV oraz V klasy i zajmują łącznie 89 % użytków zielonych. Dokonano wyceny kompleksów przydatności gleb, z której wynika, że najwięcej gleb ornych reprezentuje typ żytni b. dobry (38,6 %),pszenny dobry(21,6 %),żytni dobry (14,6 %). Gleby łąkowe to w większości typ 2 z (60 %). Użytki zielone występują głównie w lokalnych obniżeniach, dolinach cieków, w tym w dolinie Parsęty.

## Hydrografia i hydrogeologia

Gmina Dygowo położona jest w zlewni rzeki Parsęty. Jest to główny ciek na terenie gminy. Poza nim istnieje 6 rzek przepływających przez teren gminy, które kończą swoje źródło w zlewni Parsęty.

Na terenie gminy położone jest jezioro Bardy. Ma ono powierzchnię zaledwie 1,09 ha i powstało prawdopodobnie w starym wyrobisku gliny, wydobywanej na potrzeby produkcji cegieł. Włodarzem zbiornika jest Polski Związek Wędkarski.

Jezioro Stójkowo również jest zlokalizowane na obszarze gminy Dygowo w miejscowości Stójkowo stanowi zbiornik o powierzchni 11,2 ha. Jezioro to stanowi prywatną własność, a wędkowanie jest dozwolone jedynie po wniesieniu opłaty ustalonej przez właściciela. Na południowym brzegu jeziora rozlokowano kilka domków kempingowych.

Powiat Kołobrzeski, w którym usytuowana jest gmina Dygowo znajduje się w granicach kołobrzesko - pomorskiego regionu wodonośnego. Główny poziom wodonośny występuje tu w utworach czwartorzędowych, głównie zlodowacenia bałtyckiego. Wodonośność obszaru północnego jest dużo wyższa jak terenów południowych powiatu. Ze względu na jakość wód rejon Kołobrzegu wydzielono jako rejon wód zwykłych. W rejonie tym występują wody zmineralizowane (tzw. solanki

kołobrzeskie). W obrębie gminy Dygowo występuję wysokozasobowy rejon wód podziemnych. Znajduje się on na wysokości Świelubia i Pustarów.

## Sytuacja demograficzna

W 2009r. Gminę Dygowo zamieszkiwało 5 621 osób w tym 2 865 kobiet i 2 756 mężczyzn. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 22,7 % ogółu ludności gminy. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,7 % ogółu ludności gminy. W wieku poprodukcyjnym znajduje się 12,6 % ludności gminy. Graficznym obrazem tej sytuacji jest poniższy wykres.

Wykres 1  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem.

Źródło: http://www.stat.gov.pl.

## Uwarunkowania infrastrukturalne

Na terenie gminy Dygowo istnieje sieć wodociągowa rozdzielcza o długości 77,10 km (w tym 848 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania) oraz sieć kanalizacyjna sanitarna o długości 56,90 km (w tym 583 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania).

Tabela 1 	Dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Dygowo w 2008r. (ostatnie dane wg BDR, www.stat.gov.pl).

| Urządzenia sieciowe | Długość czynnej sieci [km] | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych [szt.] |
| --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | 77,10 | 848 |
| Sieć kanalizacyjna | 56,90 | 583 |

Źródło: www.stat.gov.pl stan na 2008 r. najnowsze dane dostępne na stronach GUS.

## Gospodarka

Na terenie gminy funkcjonuje 437 podmiotów gospodarczych.

W gminie jest 602 gospodarstw rolnych, największa ilość to gospodarstwa o powierzchni do 1 ha włącznie i od 2 – 5 ha.

Tabela 2 Ilość gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni.

| Gospodarstwa rolne [ha] | [szt.] |
| --- | --- |
| do 1 ha włącznie | 225 |
| powyżej 1 do mniej niż 2 ha | 72 |
| od 2 do mniej niż 5 ha | 78 |
| od 5 do mniej niż 7 ha | 33 |
| od 7 do mniej niż 10 ha | 35 |
| od 10 do mniej niż 15 ha | 53 |
| od 15 do mniej niż 20 ha | 36 |
| od 20 do mniej niż 50 ha | 50 |
| od 50 do mniej niż 100 ha | 12 |
| 100ha i więcej | 8 |
| Ogółem | 602 |

Źródło: www.stat.gov.pl – powszechny spis rolny 2002r

Wykres 2 Ilość gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni w gminie Dygowo [szt.]

## Warunki glebowe

Na terenie gminy Dygowo nie ma gleb klasy I. Gleby klas II – IV zajmują powierzchnię ok.             40 % ogółu gminy. Większość gleb ornych zaliczanych jest do klasy bonitacyjnej IIIb, IVa i IVb. Wraz z klasą V stanowią 89 % powierzchni użytków rolnych.

Na obszarze gminy  występują następujące surowce naturalne:

- Surowce energetyczne:

w okolicach Wrzosowa znajdują się pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego. W rejonie Jazów odbywa się wydobycie gazu ziemnego. W planie w 1966 roku zajęto obszar terenów górniczych dla wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego – „Wrzosowo”.

- Gliny morenowe:

w okolicy Dygowa znajdują się gliny, które mogą być wykorzystywane do produkcji cegły
 i drenów.

- Torfy:

znaczne obszary torfowisk występują  na terenie gminy Dygowo. Większość użytków zielonych zajmuje stanowiska torfowe.

Na terenie gminy istnieją wyrobiska po eksploatacji kruszyw, które wymagają rekultywacji. Są to niewielkie powierzchnie nieprzekraczające 1 ha. Zwykle są to wyrobiska o niewielkiej głębokości, czynne czasowo w miarę potrzeb. Eksploatacja kopalin powoduje powstawanie w środowisku naturalnym zmian często nieodwracalnych. Ograniczenie się eksploatacji do jednej warstwy z równoczesnym przenoszeniem się z eksploatacją na inne złoże, powoduje niszczenie terenów oraz pozostawianie wartościowych partii złóż. Wynikiem takiej działalności jest pokrycie terenu dużą ilością wyrobisk, często nie zagospodarowanych. Aby ograniczyć negatywny wpływ eksploatacji kopalin na środowisko należy eliminować „dziką eksploatację” i nie dopuszczać do podejmowania wydobycia kopalin bez wymaganej koncesji.

# Analiza aktualnego stanu gospodarki opadami

## Odpady komunalne

### Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych i zebranych odpadów komunalnych

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 145 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o odpadach w artykule 3 ust. 3 pkt 4 definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,                 a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających              w gospodarstwach domowych. Istnieją dwa źródła powstawania odpadów komunalnych:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej  i inne).

Na terenie Gminy Dygowo były wytwarzane takie grupy odpadów komunalnych  jak:

- odpady zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło),

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w tym odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk,

- odpady z czyszczenia ulic i placów,

- odpady wielkogabarytowe.

Tabela 3	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w roku 2009.

| Lp. | Nazwa | Ilość w [Mg] | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło) | 16,73 | 2,06% |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 22,44 | 2,76% |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne , w tym: | 717,11 | 88,26% |
| 3-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 129,08 | 18,00% |
| 3-2 | Odpady zielone | 28,68 | 4,00% |
| 3-3 | Papier i tektura | 86,05 | 12,00% |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 21,51 | 3,00% |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 86,05 | 12,00% |
| 3-6 | Szkło | 57,37 | 8,00% |
| 3-7 | Metal | 35,86 | 5,00% |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 7,17 | 1,00% |
| 3-9 | Drewno | 14,34 | 2,00% |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 7,17 | 1,00% |
| 3-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 243,82 | 34,00% |
| 4 | Odpady z targowisk | 7,85 | 0,97% |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 17,28 | 2,13% |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe1 | 31,05 | 3,82% |
|  | RAZEM | 812,46 | 100,00% |
|  | 1 meble i inne odpady dużych rozmiarów (poza zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) |  |  |

Źródło: obliczenia na podstawie KPGO i WPGO i PPGO.

Ilustracją graficzną powyższych danych jest wykres przedstawiony poniżej. Zdecydowanie największą ilość odpadów komunalnych w całym ich bilansie stanowią zmieszane odpady komunalne-717,11 Mg/rok. Najmniejszą ilość stanowią odpady niebezpieczne 7,17 Mg/rok.

Wykres 3	Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Odpady komunalne zbierane selektywnie - Ustawa o odpadach  w art. 10 mówi, że odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Na terenie gminy w 2009 r. wytworzono 16,73 Mg odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych selektywnie.

Odpady zielone z ogrodów i parków - dokonując oszacowania  wytworzonych odpadów zielonych z ogrodów i parków na podstawie wskaźników KPGO odpady te stanowiły około 2,76% ogólnej ilości odpadów wytworzonych, czyli 22,44 Mg/rok.

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – jest to grupa o największym udziale procentowym w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Ich skład można ustalić posługując się wskaźnikami KPGO 2010, które zostały ustalone odrębnie dla obszarów wiejskich a odrębnie dla miejskich. Wskaźniki te ustalono na podstawie  badań prowadzonych na terenie całego kraju w latach 2000 - 2005. W związku z powyższym skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009r. wygląda następująco

Tabela 4	Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 roku.

| Lp. | Nazwa | Ilość w [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 129,08 |
| 3-2 | Odpady zielone | 28,68 |
| 3-3 | Papier i tektura | 86,05 |
| 3-4 | Odpady wielomateriałowe | 21,51 |
| 3-5 | Tworzywa sztuczne | 86,05 |
| 3-6 | Szkło | 57,37 |
| 3-7 | Metal | 35,86 |
| 3-8 | Odzież, tekstylia | 7,17 |
| 3-9 | Drewno | 14,34 |
| 3-10 | Odpady niebezpieczne | 7,17 |
| 3-11 | Odpady mineralne w tym frakcja popiołowa | 243,82 |
|  | Razem niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 717,11 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i WPGO 2009 – 2012 oraz BDR, www.stat.gov.pl.

Wykres 4	Skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w roku 2009.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z powyższej tabeli

Odpady z targowisk – w ich skład wchodzą: opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, tektura, odpady nadające się do kompostowania, w tym resztki odpadów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów z targowisk w gminie Dygowo wynosi – 7,85 Mg.

Odpady z czyszczenia ulic i placów – szacunkowo ilość odpadów wytworzonych z czyszczenia ulic i placów, do których przede wszystkim zaliczono odpady pochodzące z mechanicznego oraz ręcznego podczyszczania ulic, placów i chodników oraz zawartość koszy ulicznych. Oszacowano na podstawie wskaźników KPGO 2010 ilość wytworzonych odpadów z czyszczenia ulic i placów w roku 2009 w gminie Dygowo na  17,28 Mg.

Odpady wielkogabarytowe - (wielkorozmiarowe) zaliczone są do niej odpady o dużych rozmiarach jak np. meble i inne z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się, że w gminie Dygowo wytworzono 31,05 Mg odpadów wielkogabarytowych.

### Odpady ulegające biodegradacji

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Ze względu na swoje właściwości są nimi:

- papier i tektura zbierane selektywnie,

- odzież i tekstylia,

- odpady zielone (z ogrodów i parków),

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji).

W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych wyróżnia się takie odpady biodegradowalne jak:

- odpady kuchenne,

- odpady zielone,

- papier i tektura,

- drewno.

W 2009 r. na terenie gminy Dygowo wytworzono

Tabela 5	 Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Dygowo                   w 2009 r.

| Lp. | Nazwa | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Papier i tektura zbierane selektywnie | 4,59 |
| 2 | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) zbierane selektywnie | 0,49 |
| 3 | Odpady zielone (z ogrodów i parków ) | 22,44 |
| 4 | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 258,16 |
| 5 | Odpady z targowisk | 5,49 |
|  | ŁĄCZNIE | 291,18 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników KPGO 2010 i BDR.

Wykres 5	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 2009 roku w gminie Dygowo w Mg.

Na terenie gminy Dygowo w roku 2009 wytworzono – 291,18 Mg odpadów ulegających biodegradacji. W roku 1995 wytworzono 250,60 Mg tychże odpadów. Biorąc pod uwagę stosunek pomiędzy rokiem 2009 i 1995, zauważono wzrost wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji o wynosi 16,19 %.

### Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi

#### Ilość odpadów zebranych z gminy Dygowo

Z terenu gminy Dygowo w roku 2009 MZZDiOŚ w Kołobrzegu Sp. z o. o. zebrał następujące ilości odpadów:

- kod 17 09 04 – 8,02 Mg,

- kod 20 03 01 – 244,57 Mg,

- kod 20 03 07 – 14,13 Mg.

Całość zebranych przez MZZDiOŚ odpadów trafiła do kompostowni i została poddana procesom odzysku R3 - recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie  są  stosowane jako   rozpuszczalniki   (włączając kompostowanie i  inne biologiczne procesy przekształcania).

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agora – 2” Sp. z o.o. w 2009 r. zebrało 222,50 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.

Zakład Usługowo - Handlowy „JOD – KAR” w 2009 r. zebrał 234,00 Mg odpadów o kodzie 20 03 01.

Razem z terenu gminy Dygowo zebrano 715,20 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych.

Przeprowadzone porównanie szacunkowej ilości wytworzonych odpadów komunalnych – 812,46 Mg z terenu gminy Dygowo w roku 2009 z ilością zebranych zmieszanych odpadów komunalnych 715,20 Mg wskazuje na dobry, chociaż nadal nie wystarczający stopień efektywności systemu zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych.

Odpady zbierane selektywnie – na terenie gminy Dygowo w 2007 i 2008 roku zbierano selektywnie  następujące rodzaje odpadów:

- tworzywa sztuczne: 35,55 Mg,

- papier, tektura: 1,75 Mg,

- szkło: 53,56 Mg.

W 2009 r. z terenu gminy zebrano 90,86 Mg odpadów w trakcie selektywnej zbiórki odpadów. 62,15 Mg poddano odzyskowi.

#### Postępowanie z odpadami komunalnymi zmieszanymi, odpadami ulegającymi biodegradacji oraz odpadami niebezpiecznymi wyselekcjonowanymi ze strumienia odpadów komunalnych

Ustawa o odpadach poprzez odzysk rozumie wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy. Poprzez unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez poddanie ich procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych            w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

W 2009 r. do recyklingu i odzysku przekazano 62,157 Mg odpadów opakowaniowych. Pozostała ilość zebranych odpadów komunalnych była składowana.

Odpady ulegające biodegradacji ze względu na charakter rolniczy gminy są, m.in. wykorzystywane w ramach gospodarstw np. do skarmiania zwierząt.

Odpady z terenu gminy Dygowo wywożone są poza jej granice i poddawane procesom D5 na składowisku odpadów w m. Krzywopłoty, (gmina Karlino), składowisku odpadów w Kukince, (gm. Ustronie Morskie), składowisku odpadów Leszczyn – Kalina, (gm. Rymań). Odpady odbierane przez MZZDiOŚ w Kołobrzegu poddawane są procesom odzysku R3 w kompostowni w Korzyścienku (gm. Kołobrzeg).

Na terenie gminy „dzikie” wysypiska nie są zinwentaryzowane. Gmina systematycznie prowadzi akcje porządkowe, mające na celu ich likwidacje. W 2009 roku zebrano z takich miejsc 9 Mg odpadów (głównie w przydrożnych rowach).

## Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i komunalnym. Podstawowym źródłem jest działalność przemysłowa i usługowa, ale odpady te powstają także          w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i w szkolnictwie.

W strumieniu odpadów komunalnych wyróżnić można następujące odpady niebezpieczne:

Tabela 6	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego wchodzącego w strumień odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.).

### Odpady zawierające PCB

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach definiuje w art. 3 ust. 3, pkt 12 PCB jako polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 ze zm.).  Ze względu na swoje właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów,

- płyny hydrauliczne,

- dodatki do farb i lakierów,

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych,

- środki konserwujące i impregnujące.

Urządzenia zawierające PCB to:

- kondensatory,

- transformatory,

- wyłączniki,

- rozruszniki.

Posiadacze odpadów zawierających PCB zobowiązani są do ich usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010r.

Wg danych WSO na terenie gminy w 2009r. nie wytworzono odpadów PCB.

### Oleje odpadowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145) definiuje         w art. 3 ust. 3, pkt 11 oleje odpadowe jako wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje          z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

Główne źródła pochodzenia olejów odpadowych to przede wszystkim: stacje paliw, serwisy, stacje obsługi, zakłady przemysłowe, transport, przedsiębiorstwa budowlane, jednostki budżetowe, rolnictwo.

W myśl art. 39 ust. 1 w/w ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145) oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych,                        a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi powszechnie dostępny wykaz przedsiębiorców prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o odpadach, jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku.

Artykuł 39 ust.3 w/w ustawy mówi, że jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

Posiadacz odpadów w myśl art. 39 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., jeżeli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków określonych w ust. 1 albo ust. 2 w/w ustawy, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145).

Zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości (art. 39 ust. 5 w/w ustawy). Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi (art. 39 ust. 6 w/w ustawy).

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania w 2009r. na terenie gminy olejów odpadowych.

### Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są powszechnie stosowane jako przenośne źródła prądu.

- Akumulatory kwasowo – ołowiowe są stosowane głównie jako akumulatory samochodowe. Zużyte akumulatory wymieniane są na nowe - jest to jedno ze źródeł powstawania odpadów. Odpady te powstają również w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Ilość zużytych baterii i akumulatorów Ni – Cd jest trudna do określenia ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

- Baterie manganowo - cynkowe z elektrolitem alkalicznym i solnym (Mn-Zn), cynkowo - węglowo (Zn), cynkowo – manganowe (Zn-Mn), litowe (Li), litowo-jonowe ( Li - ion) i inne - mają one krótki czas użytkowania, więc ilość odpadów        z nich powstających jest znaczna.

Brak informacji w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. zużytych baterii i akumulatorów.

### Odpady medyczne i weterynaryjne

W myśl art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o odpadach, odpady medyczne powstają w związku               z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych              w zakresie medycyny (Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 145).

Brak informacji w WSO dotyczących wytwarzania w 2009r. na terenie gminy odpadów medycznych i weterynaryjnych.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1495) definiuje następujące grupy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy medyczne (z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów), przyrządy do nadzoru i kontroli, automaty do wydawania.

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### Odpady zawierające azbest

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest     (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późń. zm.) wprowadzono zakaz stosowania azbestu na terenie Polski. Uzupełnieniem ustaw i rozporządzeń dotyczących azbestu jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej              w dniu 14 maja 2002 roku oraz jego aktualizacja „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032” przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r.

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, gdzie kryterium klasyfikacji jest zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie” (słabo spoiste) zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde” zawierające poniżej 20 % azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet     w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcje, a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Do tej klasy wyrobów zaliczane są miedzy innymi: powszechnie stosowane płyty azbestowo – cementowe faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje                    w budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszych ilościach stosowane były inne wyroby azbestowo – cementowe, w postaci rur służących do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy kominów i zsypów.

Przeważającą część wyrobów zawierających azbest stanowią pokrycia dachowe w postaci falistych płyt azbestowo - cementowych, tzw. eternit.

W 2009 r. opracowano Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dygowo na lata 2009 – 2032. Na terenie gminy zinwentaryzowano 858,70 Mg wyrobów zawierających azbest.

### Przeterminowane pestycydy

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane                     w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. przeterminowanych pestycydów.

## Odpady pozostałe

### Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji.

Art. 55 ust.1 pkt 5 ustawy o odpadach zakazuje składowania opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1.400 mm. Zużyte opony są to odpady         o kodzie 16 01 03 wg katalogu odpadów przyjętego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia         27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z  2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania w 2009r. na terenie gminy odpadów o kodzie 16 01 03.

### Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym               i przemysłowym oraz w drogownictwie czy kolei. Przyczynia się do tego każdy z etapów: budowa, planowe i awaryjne remonty, prace rozbiórkowe.

Brak danych w WSO dotyczących wytwarzania na terenie gminy w 2009r. odpadów z grupy 17.

### Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp.

Odpady opakowaniowe wytworzone w gospodarstwach domowych, zbierane selektywnie lub występujące  jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01 zgodnie z §3 ust.6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

Na terenie gminy Dygowo zebrano w 2009r. 90,864 Mg odpadów opakowaniowych. Do odzysku i recyklingu przekazano 62,157 Mg odpadów opakowaniowych.

Tabela 7 Odpady opakowaniowe zebrane z terenu gminy Dygowo i przekazane do odzysku i recyklingu w 2009r.

| Lp. | Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad | Ilość odpadów opakowaniowych zebranych [Mg] | Ilość odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 35,551 | 9,046 |
| 2 | Opakowania z papieru i tektury | 1,750 | 1,750 |
| 3 | Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | 53,563 | 51,361 |
| Razem | 90,864 | 62,157 |

Źródło: UG Dygowo, 2010r.

### Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

## Istniejące systemy zbierania odpadów powstających na nieruchomościach

Gromadzenie odpadów odbywa się w pojemnikach i kontenerach różnego typu zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo. Odpady komunalne zmieszane są odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie zawartych umów. Opróżnianie pojemników odbywa się po ich napełnieniu zgodnie z umową.

Wszystkie frakcje odpadów komunalnych oraz odpady ulegające biodegradacji wraz                     z osadami ściekowymi będą kierowane do regionalnej instalacji mechaniczno – biologicznego unieszkodliwiania odpadów od dnia jej funkcjonowania, po uprzednim zawarciu umowy z zarządzającym instalacją.

W przypadku, gdy instalacja nie zapewni możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych to odbiorcy odpadów, którzy świadczą usługi w sposób pozwalający na wypełnienie przez właścicieli nieruchomości obowiązków z zakresu gospodarki odpadami są zobowiązani do zapewnienia takiej możliwości poprzez  podpisanie umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie; dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych.

Gmina Dygowo, jako organ wydająca zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 28          z późn. zmianami) dysponuje informacjami o ilościach i rodzajach odebranych odpadów komunalnych. Zezwolenia udziela w drodze decyzji Wójt Gminy Dygowo, właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy sporządzić i przekazać wójtowi informację dotyczącą (art. 9a ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach): masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów i masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.           W związku z art. 7 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku            w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Na terenie gminy Dygowo odbiór odpadów komunalnych prowadzi:

- Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78 - 100 Kołobrzeg,

- Zakład Usługowo – Handlowy „JOD – KAR” Zdzisław Jodko, ul. Moniuszki 3/14, 78 – 100 Kołobrzeg,

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Agora – 2” Sp. z o. o.

Odpady budowlane odbierane są od mieszkańców na zgłoszenie, gromadzenie tego typu odpadów odbywa się w kontenerach typu KP-7.

Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Dygowo w zabudowie jednorodzinnej zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazywać podmiotom do tego uprawnionym, natomiast w zabudowie wielorodzinnej należy organizować odbiór w oparciu o indywidualne umowy z podmiotem do tego uprawionym.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone i odpady organiczne są kompostowane w przydomowych kompostownikach przez osoby, które mieszkają w domach wolno stojących w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej, gdzie nie ma możliwości kompostowania odpady te są częściowo wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych (liście, trawa) i przekazywane do kompostowania podmiotom odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości zgodnie z podjętym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dygowo.

Selektywna zbiórka odpadów

Zgodnie z art. 8 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości są zobowiązani również do odbierania wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów i odpadów z remontów.

Niemalże 100% gospodarstw domowych na terenie gminy jest objęta zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. Kontynuacja działań gminy w tej dziedzinie polega na kontrolowaniu gospodarstw domowych w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą specjalistyczną oraz działaniach edukacyjnych prowadzonych w tym zakresie.

Na terenie gminy Dygowo funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj. szkła, tworzyw sztucznych oraz papieru, który obejmuje około 100 % mieszkańców gminy. System gospodarowania odpadami prowadzony jest na zasadzie „gniazd” pojemników rozstawionych w różnych miejscach na terenie gminy. Do utworzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie gminy nie były wykorzystywane wpływy z opłaty produktowej oraz opłat pobieranych przez organizacje odzysku.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz odpadów niebezpiecznych. Odpady budowlane oraz wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości na zgłoszenie, wg ich potrzeb. Odpady tego typu gromadzone są w kontenerach KP-7. Selektywny system gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy oparty jest na zbiórce zużytych baterii oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W 2009 r. gmina zakupiła 10 nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

## Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Dygowo nie ma składowisk odpadów eksploatowanych. Gminne składowisko odpadów w m. Lisia Góra w 2003 r. zostało zamknięte, a w roku 2005 zrekultywowane i jest objęte monitoringiem poeksploatacyjnym. W ramach rekultywacji składowiska wyrównano masę odpadów, wybudowano wał oporowy, ułożono poszczególne warstwy przykrywające odpady, wykonano drenaż odgazowujący i zamontowano piezometry. Teren składowiska obsiano trawą oraz zgodnie z planem zalesienia, posadzono drzewa i krzewy.

Składowiska odpadów, na których deponowane są odpady wytwarzane z terenu gminy Dygowo, znajdują się poza obszarem administracyjnym tej gminy. Są to składowiska zlokalizowane na terenie gmin ościennych, typu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Na terenie gminy Dygowo nie występują obiekty unieszkodliwiania odpadów objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15). Karty składowisk odpadów zostały umieszczone w załącznikach nr 2 - 4. Lokalizację składowisk przedstawiono na rysunku poniżej.

Źródło: www.maps.google.pl

Rysunek 1 	Zamknięte składowisko gminne w m. Lisia Góra (gm. Dygowo) oraz czynne składowiska odpadów, na których składowane są odpady z terenu gminy Dygowo.

Objaśnienia:

- składowiska eksploatowane - składowisko odpadów w: m. Krzywopłoty, gmina Karlino, składowisko odpadów w Kukince, gm. Ustronie Morskie, składowisko odpadów Leszczyn – Kalina, gm. Rymań,

- zamknięte składowisko odpadów w Lisiej Górze, gmina Dygowo (w fazie monitoringu poeksploatacyjnego).

Część odpadów wytwarzanych z terenu gminy Dygowo jest odbierana przez ZZDiOŚ Kołobrzeg i kierowana na kompostownię w m. Korzyścienko (gm. Kołobrzeg), gdzie poddawana jest procesowi kompostowania. W załączniku nr 5 przedstawiono charakterystykę instalacji.

Właścicielem kompostowni jest Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o. o w Kołobrzegu. Instalacja posiada zdolność przetwarzania 120 Mg/d. Na terenie kompostowni istnieje punkt zbiórki odpadów, gdzie zbiera się zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, baterie, akumulatory, żarówki i świetlówki.

Rysunek 2 	Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Kołobrzeg.

Objaśnienia:

Kompostownia w miejscowości Korzyścienko (gm. Kołobrzeg)

Źródło: www.maps.google.pl.

Kompostownia została wybudowana i oddana do eksploatacji w 1993 roku. Od tego czasu kompostownia pracuje w ruchu ciągłym bez poważniejszych awarii. Kompostownia pracuje w systemie DANO, który jest oryginalną metodą kompostowania odpadów miejskich, których rozdrabnianie, mieszanie i biologiczny rozkład odbywają się w obrotowej komorze zamkniętej – biostabilizatorze, który ma kształt długiego, poziomego bębna. Kompostownia pracuje w ruchu ciągłym i przerabia odpady pochodzące z terenu miasta Kołobrzeg, gminy Kołobrzeg, gminy Siemyśl oraz częściowo z gminy Dygowo i gminy Ustronie Morskie. Instalacja jest przeznaczona do odzysku surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, złom stalowy i aluminiowy) i do kompostowania odpadów komunalnych, odzysk materii organicznej – kompostu.

### Podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Dygowo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych posiadają następujące podmioty gospodarcze:

- P. W. „AGORA II” – Kukinia 1A, 78 - 111 Ustronie Morskie - odpady wywożone są na składowisko do m. Kukinka (gm. Ustronie Morskie),

- MZZDiOŚ Kołobrzeg – ul. VI Dyw. Piechoty 60, 78 - 100 Kołobrzeg.- odpady wywożone są na kompostownię w m. Korzyścienko (gm. Kołobrzeg),

- Z. U - H. „JOD - KAR”  Zdzisław Jodko – Krzywopłoty 18 , 78 - 230 Karlino – odpady wywożone są na składowisko do m. Krzywopłoty (gm. Karlino).

## Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami

### Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Na obszarze gminy Dygowo występują następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- brak wyraźnego postępu w rozwijaniu selektywnego zbierania i odbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych: brak selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,  aluminium i innych,

- tworzenie się ,,dzikich’’ wysypisk pomimo zawartych umów; brak możliwości ustalenia osób odpowiedzialnych za tworzenie się  ,,dzikich’’ wysypisk,

- zbyt mała ilość utworzonych na obszarze gminy punktów zbierania odpadów niebezpiecznych,

- brak bieżącej kontroli obowiązków właścicieli nieruchomości i natychmiastowego egzekwowania tych obowiązków,

- niski stopień selektywnego zbierania olejów odpadowych z gospodarstw domowych i warsztatów samochodowych,

- niski stopień zbierania małogabarytowych baterii z gospodarstw domowych,

- słabo rozwinięty system zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych,

- bak systemu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie gwarantujący osiągnięcia założonych wskaźników, powolny proces usuwania wyrobów zawierających azbest,

- brak ogólnodostępnych środków wspomagających usuwanie azbestu z gospodarstw domowych.

# Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

Zmiany zachodzące w gospodarce odpadami są wypadkową różnych zjawisk między innymi:

- zmianą liczby ludności na terenie gminy,

- zmianą stopy życiowej mieszkańców,

- podwyższeniem świadomości ekologicznej mieszkańców,

- postępem technicznym i technologicznym,

- rozwojem ekonomicznym i gospodarczym.

Zmiana liczby ludności, a także wzrost zamożności społeczeństwa powodują zmiany w ilości strukturze odpadów komunalnych. Na ilość i skład wytwarzanych odpadów wpływa również wysokość opłat za świadczone usługi, a także wielkość i ilość oraz lokalizacja udostępnianych pojemników.

Prognozy demograficzne

Prognozę zmian demograficznych na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2014, 2018 podano wg danych z GUS.

Tabela 8	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Dygowo w latach 2010,2014, 2018.

| Liczba ludności w poszczególnych latach w gminie Dygowo |
| --- |
| 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 5 603 | 5 675 | 5 748 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie PGO dla gminy Dygowo.

Wykres 6 Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Dygowo w latach 2010,2014, 2018.

Źródło: obliczenia własne na podstawie PGO dla gminy Dygowo.

Zilustrowaniem danych z powyższej tabeli jest wykres 5 prognozujący liczbę ludności omawianej gminy, gdzie zaznacza się tendencja wzrostowa. Zjawisko to wiąże się ze wzrostem przyrostu naturalnego oraz migracją mieszkańców spoza granic gminy.

## Odpady komunalne

Prognozy zmian w zakresie ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Dygowo opracowano w oparciu o prognozowane zmiany założone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. Założenia te są następujące:

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów wg WPGO będzie kształtował się na poziomie

2010 r. – 311 kg/M/rok,

2014 r. – 323 kg/M/rok

2018 r. – 336 kg/M/rok;

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów):

do 10 % w 2010 r.

do 15 % w 2014 r.

do 20 % w 2018 r.,

spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali;

- wskaźnik redukcji poziomu składowania odpadów wytwarzanych do poziomu:

2010 r. – 90 % odpadów wytwarzanych,

2014 r. – 85 % odpadów wytwarzanych,

2018 r. – 80 % odpadów wytwarzanych.

Biorąc pod uwagę jednostkowy wskaźnik wytworzenia odpadów oraz prognozy demograficzne szacuje się, iż w latach 2010, 2014, 2018 na terenie gminy Dygowo powstaną następujące ilości odpadów komunalnych:

Tabela 9	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Dygowo w latach 2010, 2014, 2018.

| Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- |
| 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 818,04 | 856,93 | 902,44 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO oraz prognozy liczby ludności.

Rysunek 3 	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy w latach 2010, 2014, 2018 [Mg].

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO

Mieszkańcy gminy Dygowo podobnie jak pozostali mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego będą wytwarzać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie,

- odpady zielone z ogrodów i parków,

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- odpady z targowisk,

- odpady z czyszczenia ulic i placów,

- odpady wielkogabarytowe.

Tabela 10	Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych na terenie gminy Dygowo odpadów komunalnych, w latach 2010, 2014, 2018.

| Lp. | Rodzaj | Ilość odpadów [ Mg] w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010r. | 2014r. | 2018r. |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 81,80 | 128,54 | 180,49 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 23,22 | 24,42 | 25,88 |
| 3 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych) | 654,92 | 642,79 | 631,18 |
| 4 | Odpady z targowisk | 8,06 | 8,54 | 9,06 |
| 5 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 17,88 | 18,83 | 19,96 |
| 6 | Odpady wielkogabarytowe | 32,14 | 33,80 | 35,87 |
|  | Razem | 818,04 | 856,93 | 902,44 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010 i WPGO.

Zilustrowaniem prognozy ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2010, 2014, 2018 przez mieszkańców gminy Dygowo jest poniższy wykres. Zgodnie z zakładaną prognozą              w KPGO i WPGO niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych, w najbliższych latach będą wykazywały tendencję malejącą, następować będzie wzrost selektywnej zbiórki odpadów.

Wykres 7	Prognoza zmiany ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2014, 2018.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010 i WPGO

Kierując się wskaźnikami redukcji poziomu składowania odpadów wytworzonych sporządzono prognozę zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych w formie tabelarycznej oraz graficznej.

Tabela 11	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Dygowo.

| Składowanie odpadów komunalnych[Mg/rok] |
| --- |
| 2010r. | 2014r. | 2018r. |
| 736,23 | 728,39 | 721,95 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO.

Wykres 8	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Dygowo.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO.

Analizując powyższą tabelę oraz wykres zauważalnym jest, że ilość odpadów składowanych                 w najbliższych latach będzie wykazywać tendencję spadkową.

Stosując wskaźnik wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadów obliczono zmiany w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:

Tabela 12	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

| Selektywna zbiórka odpadów [Mg] |
| --- |
| 2010r. | 2014r. | 2018r. |
| 81,80 | 128,54 | 180,49 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO.

Wykres 9	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie WPGO.

Analizując powyższe dane zauważalnym jest fakt, że ilość odpadów zebranych w wyniku selektywnej zbiórki ma wykazywać tendencję rosnącą.

### Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Oszacowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji odbyło się na podstawie wskaźników z KPGO 2010.

Tabela 13	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2013, 2018.

| L. p. | Rodzaj | Ilość odpadów w [Mg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2013 | 2018 |
| 1 | Papier i tektura | 33,59 | 40,81 | 55,45 |
| 2 | Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 0,48 | 0,48 | 0,49 |
| 3 | Odpady zielone ( z ogrodów i parków) | 22,95 | 22,72 | 22,97 |
| 4 | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 311,98 | 294,31 | 275,26 |
| 5 | Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 8,09 | 8,02 | 8,10 |
|  | Razem | 377,10 | 366,33 | 362,27 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010.

Powyższa prognoza wskazuje na fakt  obniżania się ilości odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach jest to tendencja zgodna z występującą w KPGO 2010. Trend ten zobrazowano poniższym wykresem.

Wykres 10	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2013, 2018.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie KPGO 2010 i WPGO.

### Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych

Przewiduje się, że będzie następować:

- rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi            w  związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

- w celu ograniczenia masy odpadów komunalnych, wywiązania się z wymogów Unii Europejskiej, dostosowania do założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 oraz planów gospodarki odpadami niższych szczebli, na terenie Regionu Środkowo - Pomorskiego w Województwie Zachodniopomorskim planuje się utworzenie 4 Zakładów Zagospodarowania Odpadów o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym  wymogi najlepszych dostępnych technik z oferowanym minimalnym następującym zakresem usług:

- termiczne przekształcenie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości                   z sortowni,

- składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,

- kompostowanie odpadów zielonych,

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

- zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

Do Regionu Środkowo – Pomorskiego należą: ZZO Sianów, ZZO Jeziorki, ZZO Wardyń Górny, ZZO Rymań oraz ZTPOK w Koszalinie.

Rysunek 4  Region Środkowo-Pomorski.

Źródło: PGO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 - 2012.

Gmina Dygowo należy do obszaru objętego przez Zakład Zagospodarowania Odpadów ZZO Rymań (alternatywnie ZZO Białogard). ZZO Rymań z procesem mechaniczno – biologicznym              z tlenową stabilizacją o mocy 100 tys. Mg/rok będzie posiadać mechaniczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych w sicie o prześwicie oczek 80/100 mm na 2 frakcje:

- przesiew - frakcja 0-80/100 mm, kierowana do biologicznej tlenowej stabilizacji, a następnie do składowania na składowisku odpadów lub po uszlachetnieniu na sprzedaż jako środek wspomagający uprawę roślin;

- odsiew/frakcja nadsitowa - frakcja wysokokaloryczna > 80/100 mm (lub > 200 mm); kierowana do sortowania surowców oraz po sprasowaniu lub bez sprasowania do energetycznego wykorzystania w spalarni w Koszalinie lub ewentualnie do produkcji paliwa zastępczego („paliwa alternatywnego”), bez wydzielania papieru z przeznaczeniem do energetycznego wykorzystania.

Planowane rozpoczęcie budowy ZZO Rymań przewidziano na początek roku 2011. W planach ujęto również istniejącą kompostownię DANO w Korzyścienku (gm. Kołobrzeg), dla której przyjęto 50% wykorzystania kompostu ze względu na parametry jakościowe (z alternatywą po 2015r. ZZO Białogard).

## Odpady niebezpieczne

### Zużyte baterie i akumulatory

Zakłada się, że w związku z koniecznością wypełnienia ustawowych wymagań nastąpi znaczny wzrost efektywności zbierania i recyklingu szczególnie w odniesieniu do baterii                        i akumulatorów małogabarytowych. Szacuje się, że w następnych latach zauważalna będzie tendencja nieznacznie wzrostowa w zakresie wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

### Zużyty sprzęt elektroniczny

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012 podaje zgodnie z KPGO 2010 wzrost ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 3 % w skali rocznej. Przyjmuje się osiągnięcie poziomu zbierania wynoszącego minimum 4 kg/mieszkańca/rok.           W związku z tym, iż prognoza liczby ludności na najbliższe lata posiada tendencje rosnącą, wiąże się to ze wzrostem ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Dygowo.

Tabela 14	Prognoza ilości wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego na terenie gminy Dygowo.

| rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość sprzętu w Mg | 22,41 | 22,47 | 22,52 | 22,64 | 22,70 | 22,80 | 22,86 | 22,93 | 22,99 | 23,06 | 23,12 | 23,18 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego 2009 - 2012.

## Odpady pozostałe

### Komunalne osady ściekowe

W związku z prognozowanym wzrostem liczby ludności na terenie gminy Dygowo ilość komunalnych osadów ściekowych powinna kształtować się w następujący sposób:

Tabela 15	Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych na terenie a gminy Dygowo.

| Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych |
| --- |
| 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| 4,14 | 4,57 | 5,05 |

Źródło: Obliczenia własne

# Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte terminy ich realizacji

Cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2009 - 2016, które wynikają z „Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” to:

- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.),

- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,

- zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,

- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający  z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865),

- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów,

- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych                    w gospodarstwach domowych.

Kierunki działań przewidziane w „Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009 - 2012                         z perspektywą do roku 2016”

- zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),

- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.),

- zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.),

- wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe),

- realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych                    i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych,

- wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

-dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów                        i kondensatorów (do końca 2010 r.).

## Odpady komunalne

Priorytetowymi celami w gospodarce odpadami komunalnymi są:

- Wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów najpóźniej do  końca roku 2010 (cel zgodny z WPGO),

- Wszyscy mieszkańcy gminy Dygowo zostaną objęci zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do końca roku 2010 (cel zgodny z WPGO),

- Redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji, tak aby nie było składowanych:

  - w 2010 roku więcej niż 75%,

  - w 2013 roku więcej niż 50%,

  - w 2020 roku więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO),

- Redukcja masy składowanych odpadów komunalnych do maksimum 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku (cel zgodny z KPGO 2010, WPGO).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U z 2007r. Nr 109, poz. 752)  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych określa w/w poziomy w poszczególnych latach do roku 2014:

Tabela 16	Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.

| Poz. | Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  |  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | opakowania razem | bez względu na symbol PKWiU | 531) | 351) | 551) | 401) | 571) | 451) | 58,51) | 501) | 601) | 551) |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych | bez względu na symbol PKWiU | - | 181)2) | - | 191)2) | - | 201)2) | - | 21,51)2) | - | 22,51)2) |
| 3 | opakowania z aluminium | bez względu na symbol PKWiU | - | 451) | - | 471) | - | 481) | - | 491) | - | 501) |
| 4 | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | bez względu na symbol PKWiU | - | 331) | - | 371) | - | 421) | - | 461) | - | 501) |
| 5 | opakowania z papieru i tektury | bez względu na symbol PKWiU | - | 521) | - | 541) | - | 561) | - | 581) | - | 601) |
| 6 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | bez względu na symbol PKWiU | - | 431) | - | 461) | - | 491) | - | 551) | - | 601) |
| 7 | opakowania z drewna | bez względu na symbol PKWiU | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) |

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych(Dz.U.07.109.752)

    - Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)

2)	Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego.

## Odpady niebezpieczne

- Odpady zawierające PCB

- do 2010r. celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB;

- w okresie od 2011r. do 2018r. należy dokonać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

- Oleje odpadowe

W latach 2010-2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie, co najmniej 50%,

a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie, co najmniej 35%.

- Zużyte baterie i akumulatory

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu

odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite

wyeliminowanie ich składowania. W okresie do końca 2010 r. należy osiągnąć, co najmniej

poziomy odzysku i recyklingu (zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - Dz. U. 2007 Nr 90 poz. 607 tekst ujednolicony)

W okresie od 2011 do 2018 r. stawia się następujące cele:

- osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG),

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r.. zgodnie z art. 10 ust.2 lit. a,

- minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r.. zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b,

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo - kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011r.) zgodnie z art. 12 ust.4,

- minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo - kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011r.) zgodnie z art. 12 ust. 4,

- minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.) zgodnie z art. 12 ust.4,

- ustanowienie od 2008 r., (czyli 2 lata od wprowadzenia dyrektywy) zakazu wprowadzania do obrotu:

- Wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

- Baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym, sprzęcie medycznym, elektronarzędziach bezprzewodowych.

- Ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

- Odpady medyczne i weterynaryjne

W okresie do 2018r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie jego składowania. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe do 2018 r.:

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- Poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

- Poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- Poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zuŜytego sprzętu,

- Poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

- Osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.

## Pozostałe odpady

- Zużyte opony

Do 2018r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon:

- 2010 r. – odzysk - 85%; recykling – 15%

- 2018 r. – odzysk - 100%; recykling – 20%

- Odpady budowlane

W okresie do 2018r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018r.

- Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2018r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego

- Odpady opakowaniowe

- zmniejszenie udziału odpadów opakowaniowych w strumieniu odpadów komunalnych.

- wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Uzyskanie następujących poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na poszczególne rodzaje materiału opakowaniowego latach 2010 - 2014

przedstawiono poniżej:

Tabela 17 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014.

| Lp. | Rodzaj produktu, z którego powstał odpad | do 2010r. | do 2014r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | poziom % | poziom % |
|  |  | poziom % | recykling | poziom % | recykling |
| 1 | Opakowania (ogółem) | 53 | 35 | 60 | 55 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 18* | - | 22,5* |
| 3 | Opakowania z aluminium | - | 45 | - | 50 |
| 4 | Opakowania ze stali | - | 33 | - | 50 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | - | 52 | - | 60 |
| 6 | Opakowania ze szkła | - | 43 | - | 60 |
| 7 | Opakowania z drewna | - | 15 | - | 15 |

* do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku, którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego

Źródło danych: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. z 2007 r. Nr 109 poz. 752).

# Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami

Gmina Dygowo w okresie planistycznym 2010 - 2021r. będzie zmierzała do realizacji celów założonych w niniejszym GPGO, aby to osiągnąć będzie podejmowała stosowne kroki - działania w zakresie gospodarki odpadami, zgodne z prawodawstwem krajowym i unijnym.

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Główny cel to zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja wytwarzania odpadów na terenie gminy Dygowo, aby to osiągnąć zostaną podjęte następujące kierunki działań:

- prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Dygowo w zakresie właściwego postępowania z odpadami,

- kontrola nad realnymi wskaźnikami wytwarzania i morfologii odpadów wytwarzanych na terenie gminy Dygowo, które pozwolą na projektowanie rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami zharmonizowanych z lokalnymi uwarunkowaniami,

- intensyfikacja nadzoru nad podmiotami, które prowadzą działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z terenu gminy Dygowo.

- bieżąca likwidacja ,,dzikich’’ wysypisk,

- prowadzenie elektronicznej ewidencji i kontrola zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów  komunalnych poprzez prowadzenie elektronicznej ewidencji umów, co skutkować powinno objęciem odbiorem odpadów 100% mieszkańców.

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Na terenie gminy Dygowo zostaną przyjęte następujące kierunki działań w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- Eliminacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie gminy Dygowo - „dzikich” wysypisk,

- Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, odbierania, transportu, unieszkodliwiania

### Odpady komunalne

Realizacja celów założonych w zakresie  gospodarki odpadami komunalnymi wymaga następujących działań:

- nadzór prowadzony przez gminę nad podmiotami, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- rozwój systemu ewidencji odpadów komunalnych wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych.

Ponadto prowadzone będą działania zmierzające do zapewnienia selektywnego zbierania  i odbierania  następujących frakcji odpadów komunalnych:

  - odpady zielone z ogrodów i parków,

  - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

  - odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na bezbarwne i kolorowe,

  - tworzywa sztuczne i metale,

  - zużyte baterie i akumulatory,

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  - przeterminowane leki,

  - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

  - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  - odpady budowlano - remontowe.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

Maksymalizacja ilości odpadów poddawanych procesom odzysku wymaga:

- popierania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyclingu,

- popularyzacja produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez działania promocyjne i edukacyjne jak również poprzez zamówienia publiczne,

- zachęcania inwestorów publicznych jak i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnych z GPGO,

- zapewnienie odpowiednich mocy przerobowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu przetworzenia  wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie gminy,

- promowanie metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów z jednoczesnym zmniejszaniem ilości  odpadów unieszkodliwianych za pomocą składowania.

Odpady opakowaniowe:

- Rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich odzysku,

- Kontrola osiąganych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych.

Komunalne osady ściekowe:

Zgodnie z KPGO 2010:

- ilość komunalnych osadów ściekowych podlegających składowaniu ma ulec zmniejszeniu,

- zwiększeniu ma ulec ilość komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształconych metodami termicznymi,

- nastąpić ma maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych                   w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

## Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów

Do odpadów ulegających biodegradacji, zgodnie z prognozą zawartą w KPGO 2010 zaliczamy:

- papier i tekturę,

- odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych),

- odpady zielone z (ogrodów i parków),

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień odpadów komunalnych,

- odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji).

W myśl artykułu 16 ustawy o odpadach poziomy redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania powinny wynosić:

  - w 2010 r. - 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - w 2013 r.- 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - w 2020 r. - 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

W roku bazowym tzn. 1995r. wytworzono na terenie gminy Dygowo 250,60 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Poniżej dokonano porównania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które będą wytwarzane na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2013, 2018 z  dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

Tabela 18	Zestawienie  prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Dygowo z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

|  | Lata |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2018 |
| Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji | 377,10 | 366,33 | 362,27 |
| Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji | 187,95 | 125,30 | 98,49 |
| Ilość odpadów do przekształcenia biologicznego lub termicznego | 189,15 | 241,03 | 263,78 |

Źródło: Obliczenia własne.

Analizując dane z powyższej tabeli spostrzegamy, iż ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach wykaże tendencję spadkową. Podobnie jest z poziomami składowania tychże odpadów. W związku z tym rosnąć będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji, które trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie. Tendencja ta wyraźnie zaznacza się na poniższym wykresie:

Wykres 11	Porównanie  prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Dygowo z dopuszczalnym poziomem składowania.

Źródło: Obliczenia własne.

## Proponowany system zbiórki selektywnej z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych

System selektywnej zbiórki odpadów winien składać się z:

- odpowiednich pojemników,

- pojazdów i sprzętu,

- stacji do sortowania surowców i ich przeładunku,

- personelu,

- informacji o zbiórce dla mieszkańców.

Podczas wdrażania systemu selektywnej zbiórki należy zwrócić szczególną uwagę na:

- stopień odzysku surowców,

- komfort użytkowania systemu,

- higienę użytkowania systemu,

- opłacalność,

- koszty ponoszenia zbiórki - bilans - sprzedaż surowców - koszty.

Udostępnienie kontenerów zbiórki surowców wtórnych powinno być społecznie akceptowane, mieszkańcy powinni mieć ułatwiony dostęp w korzystaniu z tych kontenerów, muszą one znajdować się zawsze "po drodze".

Odbiorcy odpadów zobowiązani do świadczenia usług w sposób pozwalający na wypełnianie przez właścicieli nieruchomości obowiązków nałożonych prawem, w celu stworzenia zorganizowanego systemu zbierania i odbierania odpadów komunalnych, będą zawierać i realizować umowy na odpłatny odbiór rzeczywistej ilości niesegregowanych odpadów komunalnych a w ramach tych umów bez dodatkowych opłat:

- odbiór powstających w gospodarstwach domowych selektywnie zgromadzonych odpadów komunalnych, a w tym: odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

- udostępnienie specjalistycznych pojemników na odpady segregowane lub utworzenie i wskazanie zbiorczego punktu gromadzenia odpadów segregowanych,

- udostępnienia punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, co najmniej jednego w granicach gminy Dygowo.

Aby prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych zostało stałym elementem życia mieszkańców, musi być zapewniony zbyt zebranych surowców oraz trwały system przyjętych zasad i sposobów segregacji kompleksowej.

Aby odpowiednio się do tego przygotować należy:

- prowadzić stałą informację mieszkańców o segregacji surowców, wynikające z tej segregacji korzyści - nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale także estetycznym i zapewniającym komfort w miejscu zamieszkania;

- pojemniki i worki powinny być wyraźnie i  jednoznacznie oznakowanie z zachowaniem jednolitych kolorów dla poszczególnych frakcji odpadów, dodatkowo powinien zostać na nich umieszczony odpowiedni znak identyfikujący frakcje odpadów, dla której jest przewidziany,

- zastosować pojemniki o tak ukształtowanych otworach wrzutowych, aby uniemożliwić wrzucanie innych odpadów, co ułatwi gromadzenie wybranych surowców,

- zapewnić wtórne sortowanie, właściwe dosortowanie w specjalnie  przystosowanej stacji selekcji,

- ułatwić mieszkańcom dostęp do selektywnej zbiórki odpadów ,,u źródła” poprzez zastosowanie różnych systemów gromadzenia i odbierania odpadów w zależności od ich potrzeb.

Najważniejsze kwestie dotyczące systemu zbiórki i wywozu odpadów są następujące:

- zbieranie odpadów komunalnych będzie odbywać się ,,u źródła’’,

- segregacja odpadów wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych będzie odbywać się, w zależności od zaproponowanego przez odbiorcę odpadów systemu zbierania i odbierania w zależności od zapotrzebowania, przy pomocy pojemników lub worków, tj.

- system pojemnikowy może mieć zastosowanie na pojedynczych nieruchomościach,

- zbiorcze punkty gromadzenia odpadów opakowaniowych (zabudowa wielorodzinna lub grupy domów) powinny znajdować się jak najbliżej gospodarstw domowych, tj. w promieniu 200 m od nieruchomości, tak aby zachęcić mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki,

- system workowy preferuje się wprowadzać w zabudowie jednorodzinnej, gdzie nie ma możliwości ustawienia gniazd pojemników do selektywnej zbiórki,

- odpady niebezpieczne będą wyselekcjonowywane przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywane odbiorcom odpadów komunalnych oraz do punktów zbiórki w tym m.in. do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych,

- odpady ulegające biodegradacji (w tym. liście, trawa) w zabudowie jednorodzinnej mogą być zagospodarowywane we własnym zakresie przez kompostowanie odpadów, natomiast jeśli nie ma możliwości zagospodarowania odpadów we własnym zakresie to odpady będą odbierane przez jednostki wywozowe,

- pojemniki powinny wielkością odpowiadać potrzebom mieszkańców (zbyt mała objętość pojemnika stanowić będzie istotną przeszkodę dla funkcjonowania systemu),

- system zbiórki i wywozu powinien być elastyczny, pozwalając na jego rozbudowę.

# Ocena realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Dygowo na lata 2004 - 2013

Stopień realizacji zadań zaplanowanych w GPGO jest następujący: zrealizowane 70% zadań planowanych, (około 85% kosztów planowanych). Utrudnienia w pełnej realizacji zadań spowodowane były brakiem wystarczających środków finansowych własnych i brakiem pozyskanych z zewnątrz (m.in. środków unijnych, funduszy ochrony środowiska).

Ponadto stwierdzić należy, iż funkcjonujący na terenie gminy system gospodarki odpadami, a w tym zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych jest skuteczny. Zwiększa się udział odpadów poddawanych procesom odzysku, przy jednoczesnym zmniejszaniu się udziału odpadów unieszkodliwianych (przez składowanie).

Należy zwrócić uwagę na systematyczne zwiększanie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych - poprzez działania edukacyjno - informacyjne i motywację mieszkańców, mającą na celu utrzymanie i stopniowe podnoszenie jakości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń i analiz w sprawozdaniach z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, dotyczących efektywności funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarki odpadami można stwierdzić, iż realizacja Planu przebiega prawidłowo, a założenia GPGO są zasadniczo zgodne z osiąganymi rezultatami, m.in.:

- wzrasta ilość zbieranych przez gminę selektywnie odpadów opakowaniowych,

- wzrasta ilość odpadów opakowaniowych przekazywanych przez gminę do odzysku i recyklingu,

- odzysk jest ogólnie na dość wysokim poziomie średnio blisko 65 %.

Wszystkie odbierane z terenu gminy Dygowo odpady kierowane są do odzysku i unieszkodliwiania na instalacje poza terenem gminy.

Wzrasta systematycznie ilość zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych. Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych jest na dość wysokim poziomie, nieznacznie jednak spada, co może świadczyć o pogorszeniu jakości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych. Stanowi to sygnał do wzmocnienia edukacji ekologicznej mieszkańców, wprowadzenia skuteczniejszej motywacji do podniesienia jakości zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych (np. bez etykiet, bez nakrętek, bez zanieczyszczeń napojami, produktami, nie wrzucanie innych niż wyszczególnione w instrukcji – opracowanej i załączonej do Regulaminu utrzymania czystości i porządku - odpadów opakowaniowych itd.).

# Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach GPGO dla gminy Dygowo na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2021 opracowano w oparciu o cele i kierunki działań.

Tabela 19	Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Dygowo.

| Lp. | Lata | Zakres | Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | co 4 lata | Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo | Gmina Dygowo |
| 2 | co 4 lata (3 m-ce po uchwaleniu GPGO) | Uaktualnienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Dygowo | Gmina Dygowo |
| 3 | Zadanie ciągłe | Monitoring powstawania ,,dzikich” wysypisk | Gmina Dygowo |
| 4 | W przypadku powstania | Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów „dzikich” wysypisk | Właściciele nieruchomości |
| 5 | 2011-2018 | Budowa instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach ZZO. | Zarządzający ZZO, Gminy obsługiwane przez ZZO |
| 6 | Zadanie ciągłe | Prowadzenie akcji, działań edukacyjnych dotyczących prawidłowego postępowania z odpadami, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi znajdującymi się w strumieniu odpadów komunalnych | Gmina Dygowo przy współpracy z organizacjami odzysku, organizacjami ekologicznymi i lokalnymi mediami oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów |
| 7 | 2010 | Objęcie 100 % mieszkańców gminy Dygowo zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. Monitoring poprzez prowadzenie elektronicznej ewidencji zawartych i rozwiązanych umów. | Gmina Dygowo, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów |
| 8 | 2010 | Objęcie 100% mieszkańców gminy Dygowo systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym m.in. opakowaniowych i niebezpiecznych | Gmina Dygowo, przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów, Właściciele nieruchomości |
| 9 | Zadnie ciągłe | Kontrola podmiotów, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | Gmina Dygowo |
| 10 | 2010 - 2021 | Monitoring realizacji Planu gospodarki odpadami | Gmina Dygowo |
| 11 | 2010 - 2032 | Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | Gmina Dygowo |
| 12 | 2010 - 2033 | Monitoring poeksploatacyjny zamkniętego gminnego składowiska odpadów w m. Lisia Góra (gm. Dygowo) | Gmina Dygowo |

Źródło: Oprac. na podst. KPGO, WPGO, PPGO, danych Urzędu Gminy

Tabela 20 	Przewidywane do realizacji zamierzenia inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami, Gmina Dygowo.

| Lp. | Zadanie inwestycyjne | Zakładany okres realizacji, (lata) | Przewidywane nakłady, (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów, zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów | 2010 – 2013 | 50,0 |
|  |  | 2014 – 2021 | 50,0 |
| 2. | Utworzenie GPZON* | 2010 – 2013 | 50,0 |
| 3. | Monitoring poeksploatacyjny zamkniętego gminnego składowiska odpadów | 2010 – 2033 | 120,0 |
| 4. | Zabiegi rekultywacyjne zamkniętego składowiska odpadów: - pielęgnacja, utrzymanie zieleni, - uzupełnianie nasadzeń | 2010 – 2013 r. | 10,0 |
|  |  | 2014 – 2021 r. | 20,0 |

*GPZON - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Źródło: Oprac. na podst. KPGO, WPGO, PPGO, danych Urzędu Gminy

## Sposoby finansowania służące realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Główny cel osi priorytetowej

Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich.

Cele szczegółowe osi priorytetowej:

Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami,

Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu poprzez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

Opis i uzasadnienie osi priorytetowej

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą działania w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych

W ramach programu operacyjnego wspierane będą przede wszystkim zakłady zagospodarowania odpadów (ZZO), które są podstawą gospodarki odpadami. Zakłady zagospodarowania odpadów powinny mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców i powinny spełniać w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki.

ZZO winny zapewniać co najmniej następujący zakres usług:

  - instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni lub składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, jako opcja najmniej preferowana,

  - kompostowanie odpadów zielonych,

  - sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

  - zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

  - zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalny).

Ponadto wsparcie uzyskają projekty polegające na budowie:

  - punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

  - składowisk (wyłącznie jako element zakładu zagospodarowania odpadów),

  - instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu,

  - instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,

  - instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

  - instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie

Projekty wskazane powyżej będą zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami.

W przypadku aglomeracji lub regionów obejmujących powyżej 300 tys. Mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zamieszanych odpadów komunalnych będzie ich termiczne przekształcenie.

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą projekty dotyczące zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, w tym recyklingu oraz wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Ponadto, w zakresie ochrony powierzchni ziemi wspierane będą projekty dotyczące rekultywacji terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze, stabilizacji osuwisk oraz ochrony brzegów morskich.

W ramach priorytetu wdrażane będą następujące regulacje wspólnotowe:

- dyrektywa Rady 91/689/EWG22 dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE23 z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,

- dyrektywa 91/157/EWG24 w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne, znowelizowana dyrektywą 98/101/WE25 z dnia

- 22 grudnia 1998 dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady

- 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne;

- dyrektywa Rady 96/59/WE26 z dnia 16 września 1996 roku w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych difenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT);

- dyrektywa Rady 1999/31/WE27 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE28 z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE29 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów.

- RPO  województwa zachodniopomorskiego 2007 - 2013

Oś priorytetowa 4. Infrastruktura ochrony środowiska

Cele osi priorytetowej

Celem głównym osi priorytetowej jest poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie zachodniopomorskim.

Cele szczegółowe:

- ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i gleby,

- poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom,

- usprawnienie systemu gospodarki odpadami,

- czynna ochrona przyrody,

- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

- poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Opis osi priorytetowej

W ramach zagospodarowania odpadów priorytetem będzie organizowanie i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz modernizacja i rekultywacja istniejących nieczynnych składowisk odpadów. Preferowane będą kompleksowe projekty gospodarki odpadami komunalnymi obejmujące m.in. selektywną zbiórkę odpadów, sortownie, zakłady recyklingu i odzysku odpadów, biologiczno-mechaniczne unieszkodliwianie odpadów oraz kampanie informacyjne i edukacyjne na temat gospodarki odpadami przyjaznej środowisku. Ponadto, wsparcie uzyskają projekty dotyczące spalania odpadów, które nie mogą być poddane recyclingowi i odzyskowi oraz składowiska odpadów,

jako opcja najmniej preferowana. Wszystkie działania przewidziane w realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi dokumentami programowymi i planistycznymi, przyjętymi przez Sejmik Województwa

Zachodniopomorskiego, tj.: „Programem ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego” i „Planem gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego”.

Główne kategorie beneficjentów

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jest,

- administracja rządowa,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- organizacje pozarządowe,

- spółki wodne,

- jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe),

- przedsiębiorcy.

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zasady funkcjonowania narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz. 150, t. jedn.).

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych www.nfosigw.gov.pl. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi.:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOSiGW listy zdań priorytetowych, które mogą być finansowane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Fundusze oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, mogą także:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

- Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska S. A. usług proekologicznych udziela kredytów na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska.

Przedmiot kredytowania:

- inwestycje związane z: usuwaniem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,

- ograniczaniem hałasu,

- czystszą produkcją,

- uszczelnianiem i hermetyzacją przeładunku i dystrybucji paliw,

- ograniczaniem zużycia energii elektrycznej,

- ograniczaniem niskiej emisji,

- budową przydomowych oczyszczalni ścieków,

- wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych,

- termomodernizacją budynków.

Procedura:

Kredyty przeznaczone są dla osób prawnych oraz osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Decyzję o udzieleniu kredytu  preferencyjnego podejmuje Bank po wcześniejszym zaakceptowaniu danego zadania przez Wojewódzki Fundusz.

Warunki kredytowania:

Max kwota kredytu:  do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:

- gdy sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie wykonawca,

- gdy wykonawca jest jednostką autoryzowana przez sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia,

- gdy Bank podpisał z wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu,

- okres kredytowania – do 5lat,

oprocentowanie – zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku).

- Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poprzez autoryzowane banki krajów Europy Środkowej finansuje projekty z zakresu ochrony środowiska  udzielając kredytu gminom, przedsiębiorstwom komunalnym, władzom lokalnym, jak również związkom gminnym.

Formy finansowania stosowane przez EBOiR to kredyty, udziały kapitałowe i gwarancje. Przedmiot kredytowania obejmuje wodociągi, kanalizację, odpady stałe, transport miejski, rewitalizację. Kredyty mogą być udzielane rządom, jak również podmiotom prywatnym. Wysokość udzielanego kredytu powyżej 5 mln euro. Oprocentowanie: LIBOR lub WIBOR wraz z marżą. Okres udzielenia kredytu do negocjacji, zazwyczaj 10-15 lat. Maksymalna karencja spłaty rat 4 lata. Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym państwie.

# Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego zmniejszania udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych i budowlanych) w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu nastąpi oszczędność wykorzystania pojemności składowisk. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

Rozwój systemu selektywnej zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo i osiąganie limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia dla środowiska zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne zostaną w bezpieczny sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach posiadających stosowne zezwolenia (poza terenem administracyjnym gminy Dygowo).

Budowa instalacji  do mechaniczno - biologicznego unieszkodliwiania odpadów (MBU) w ramach ZZO zapewni zmniejszenie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie. Na liniach sortowniczych zostaną wyselekcjonowane cztery główne rodzaje odpadów: odpady nadające się do recyklingu, odpady ulegające biodegradacji, odpady pozostałe, które trafią na składowisko oraz materiały niebezpieczne.

Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane (tj. ilość kierowana na składowiska). Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie) i odpadów niebezpiecznych.

Na terenie gminy Dygowo nie planuje się budowy instalacji zagospodarowania odpadów. Składowisko gminne zostało zamknięte w 2003r. i zrekultywowane; jest obecnie w fazie monitoringu poeksploatacyjnego. Cały strumień wytwarzanych odpadów na terenie gminy Dygowo jest unieszkodliwiany lub poddawany procesom odzysku na instalacjach posiadających stosowne pozwolenia, zlokalizowanych poza terenem administracyjnym gminy Dygowo.

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego Planu będzie służyła poprawie jakości środowiska na obszarze gminy Dygowo.

# System monitoringu i oceny wdrażania planu

W oparciu o sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Dygowo będzie oceniana realizacja  poszczególnych zadań określonych dla niniejszego GPGO, natomiast, aby monitorować stopień osiągnięcia celów, będą określane wskaźniki podane w tabeli poniżej.

Tabela 21	Lista wskaźników efektywności realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo

| L.p. | Wykaz proponowanych wskaźników efektywności realizacji GPGO | J.m. | Wartość dla 2009r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |
| 1 | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | Mg | 812,46 |
| 2 | Ilość wytworzonych odpadów (jednostkowa, przez mieszkańca w roku) | kg/Mrok | 144,54 |
| 3 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi | % | 37 |
| 4 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu | % | 63 |
| 5 | Ilość ,,dzikich’’ wysypisk | szt. | - |
|  | Odpady komunalne |  |  |
| 6 | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | ~100 |
| 7 | Odsetek mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów | % | ~100 |
| 8 | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg | 723,02 |
| 9 | Ilość zebranych odpadów (1/ Mieszkaniec /rok) | kg/M rok | 127,28 |
| 10 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 715,46 |
| 11 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 90,86 |
| 12 | Masa odpadów biodegradowalnych zebranych – ogółem* | Mg | - |
| 13 | Masa odpadów opakowaniowych zebranych - ogółem | Mg | 90,86 |
| 14 | Masa odpadów niebezpiecznych zebranych - ogółem | Mg | - |
| 15 | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych (1/ Mieszkaniec /rok) | kg/M rok | - |
| 16 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych poddanych odzyskowi – ogółem | % | 37,27 |
| 17 | Odsetek masy odpadów biodegradowalnych zebranych poddanych odzyskowi* | % | - |
| 18 | Odsetek masy odpadów opakowaniowych zebranych poddanych odzyskowi | % | 68,40 |
| 19 | Odsetek masy odpadów niebezpiecznych zebranych poddanych odzyskowi | % | 0 |
| 20 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych poddanych unieszkodliwianiu | % | 63,82 |

* kompostowanie odpadów zmieszanych w systemie DANO nie wymaga organizowania systemu zbiórki selektywnej komunalnych odpadów ulegających biodegradacji (odpady odbierane przez MZZDiOŚ Kołobrzeg z terenu gminy Dygowo – kierowane na kompostownię DANO w m. Korzyścienko gm. Kołobrzeg, odzysk R3)

Źródło: Oprac. na podst. KPGO, GPGO, WSO, danych Urzędu Gminy

W początkowej fazie źródłem danych będą bazy danych istniejące w ramach systemu administracyjnego i badań statystycznych, a po utworzeniu kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce, ona stanie się głównym źródłem informacji. W świetle ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji  GPGO należy sporządzać co 2 lata. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

W sprawozdaniach z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami, zgodnie                        z wymaganiami określonymi w KPGO, będą zamieszczone także wykazy instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem: kompostowni odpadów organicznych, zakładów fermentacji, zakładów mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. papier, szkło), spalarni zmieszanych odpadów komunalnych, legalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, a ponadto dla składowisk odpadów powinny zostać określone: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji zostanie dokonana ocena spełniania przez nią wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji.

# Streszczenie

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Dygowo na lata 2010 - 2013 powstał na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, która w art.14 pkt 14 mówi o obowiązku aktualizacji planów gospodarki odpadami, nie rzadziej niż co 4 lata. Powyższy plan jest zgodny z zapisami ustawy              o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 28, poz. 145). Zakres planu odpowiada wymaganiom stawianym przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003, Nr 66, poz. 620) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów gospodarki odpadami (Dz. U.            z 2006 r., Nr 46, poz. 333). Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Dygowo na lata 2010 - 2013 jest zgodny z planami wyższego szczebla (KPGO 2010, WPGO, PPGO).

Plan opracowano aby osiągnąć cele założone w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji podstawowych zasad postępowania z odpadami, zgodnie z art. 5 ustawy o odpadach.

Dokument zawiera: analizę stanu istniejącego w gospodarce odpadami, przewidywane zmiany i założenia w zakresie gospodarki odpadami, cele i zadania ciągłe, krótko i długoterminowe, które zmierzają do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, opis systemów gospodarki odpadami na terenie gminy Dygowo, wskazanie źródeł finansowania zamierzonych celów ze wskazaniem harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz instytucji odpowiedzialnych za ich realizację, a także monitoring realizacji zaplanowanych działań oraz wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko. Selektywnie zbierane są: szkło, papier i tworzywa sztuczne.

Przeprowadzona prognoza zmian odpadów dowodzi, iż w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie zwiększać się będzie ilość odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych selektywnie, przy jednoczesnym sukcesywnym zmniejszaniu ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Założono, że głównym kierunkiem działań podejmowanych, w celu poprawy gospodarki odpadami na terenie gminy Dygowo, będzie docelowo kierowanie odpadów z terenu gminy do regionalnego ZZO (wyznaczonego w WPGO).

# ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 - Wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami

  - Przepisy ogólne

- Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach,

- Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów,

- Dz. U. 2004 Nr 128 poz. 1347 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne,

- Dz. U. 2003 nr 66 poz. 620 – Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami,

- Dz. U. 2002 nr 55 poz. 498 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony,

- Dz. U. 2001 nr 152 poz. 1734 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji,

- Dz. U. 2001 nr 152 poz. 1735 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów,

- Dz. U. z 2007 nr 101 poz. 686 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych,

- Dz. U. 2007 nr 101 poz. 687 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- Dz. U. 2007 nr 101 poz. 688 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego,

- Dz. U. 2007 nr 133 poz. 930 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku,

- Dz. U. 2003 nr 61 poz. 549 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów,

- Dz. U. 2004 nr 16 poz. 154 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności,

- Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów,

- Dz. U 2002 nr 191 poz. 1595 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny,

- Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu,

- Dz. U. 2002 nr 180 poz. 1513 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez składowanie,

- Dz. U. 2002 nr 236 poz. 1986 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych,

- M. P. 2006 Nr 90 poz. 946 - zał. uchw. 2006.12.29 "Krajowy plan gospodarki odpadami 2010",

- Dz. U 2006 nr 30 poz. 213 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,

- Dz. U. 2005 nr 175 poz. 1458 ustawa 2005.07.29 art. 10 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

- Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085 - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,

- Dz. U. 2007 nr 90 poz. 607 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

- Dz. U. 2007 nr 109 poz. 752 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- Dz. U. 2006 nr 247 poz. 1816 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recycling,

- Dz. U. 2001 nr 131 poz. 1475 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyclingu,

- Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1840 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych,

- Dz. U. 2002 nr 122 poz. 1052 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych,

- Dz. U. 2006 nr 226 poz. 1654 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej,

- Dz. U. 2006 nr 220 poz. 1611 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

  - Gospodarowanie odpadami

- Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach,

- Dz. U. 2002 nr 134 poz. 1140 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych,

- Dz. U. 2002 nr 176 poz. 1456 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 r. w sprawie składowisk odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,

- Dz. U. 2003 nr 8 poz. 103 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane,

- Dz. U. 2003 nr 8 poz. 104 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- Dz. U. 2004 nr 192 poz. 1968 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi,

- Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi,

- Dz. U. 2007 nr 162 poz. 1153 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,

- Dz. U. 2006 nr 49 poz. 356 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami,

- Dz. U. 2004 nr 197 poz. 2033 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.

  - Termiczne przekształcanie odpadów

- Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 - t. j. z późn. zm. Dz. U. 2001 nr 04 poz. 27 rozdz. 6 - Odpady.

- Dz. U. 2002 nr 37 poz. 339 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów,

- Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1841 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadam.

4. 	Recycling pojazdów

- Dz. U. 2005 nr 25 poz. 202 - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Dz. U. 2005 nr 62 poz. 554 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania, zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji,

- Dz. U. 2006 nr 2 poz. 9 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów,

- Dz. U. 2005 nr 210 poz. 1755 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005 r. w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Dz. U. 2006 nr 58 poz. 407 -  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego,

- Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1653 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 października 2005 r. w sprawie listy materiałów, podmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom,

- Dz. U. 2005 nr 143 poz. 1206 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Dz. U. 2005 nr 214 poz. 1807 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe,

- Dz. U. 2005 nr 214 poz. 1806 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1774 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1672 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji,

- Dz. U. 2005 nr 109 poz. 917 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów,

- Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 - t. j. ustawa 2001 nr 04 poz. 27 art. 410(a), art. 415 Prawo ochrony środowiska.

- Dz. U. 2005 nr 225 poz. 1935 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji.

5. 	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

- Dz. U. 2006 nr 21 poz. 161 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie,

- Dz. U. 2006 nr 46 poz. 332 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyclingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Dz. U. 2006 nr 95 poz. 662 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzorów formularzy zabezpieczenia finansowego,

- Dz. U. 2006 nr 19 poz. 152 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu,

- Dz. U. 2006 nr 30 poz. 213 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,

- Dz. U. 2007 nr 69 poz. 457 -  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

  - Inne przepisy dotyczące odpadów dotąd nie wymienione

- Dz. U. 2001nr 63 poz. 638 - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

- Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2078 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych,

- Dz. U. 2003 nr 66 poz. 619 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach,

- Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2095 -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach,

- Dz. U. 2004 nr 94 poz. 927 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań,

- Dz. U. 2005 nr 4 poz. 29 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami,

- Dz. U. 2005 nr 4 poz. 30 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań,

- Dz. U. 2008 nr 196 poz. 1217 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,

- Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1516 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska,

- Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263 - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową,

- Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2007 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje,

- Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

- Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych,

- Dz. U 2006 nr 5 poz. 33 -  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia,

- Dz. U. 2007 nr 42 poz. 276 -j.t. z późn. zm. ustawa 2000.11.29 rozdz. 7, rozdz. 8, rozdz. 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe.

- Dz. U. 2008 nr 219 poz. 1402 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2008 r. w sprawie udzielenia zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego,

- Dz. U. 2002  nr 230 poz. 1925 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego,

- Dz. U. 2005 nr 110 poz. 935 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów,

- Dz.U.07.163.1156 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne,

- Dz. U. 2007 nr 209 poz. 1514 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych,

- Dz. U. 2009 nr 5 poz. 28 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów,

- Dz. U. 2006 nr 246 poz. 1795 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.

Załącznik nr 2

| Karta składowiska odpadów w Lisiej Górze, Gmina Dygowo - stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Składowisko odpadów w Lisiej Górze, zamknięte w 2003 r., zrekultywowane w 2005 r.; prowadzony jest tu monitoring poeksploatacyjny. |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Lisia Góra, gm. Dygowo |
| 1.2. | Gmina | Dygowo |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | - |
| 1.6. | NIP | - |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 000532116 |
| 1.10. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 000532116 |
| 1.13. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 000532116 |
| 1.16. | NIP | 671-10-49-096 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | - |
| 1.18. | Liczba kwater | - |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 0 |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 1 |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | nie |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | tak |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | - |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | - |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Kołobrzeski data wydania decyzji: 30.12.2003r. znak decyzji: OŚ 7630-22/2003 |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | tak |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | nie |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | - |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | 2003 r. |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | - |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | - |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | - |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | - |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | tak, 2003r. |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | nie |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | nie |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | nie |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | nie |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | - |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | - |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | - |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | - |
| 4.5. | Uszczelnienie | - |
| 4.6. | Drenaż | - |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | - |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | - |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | - |
| 4.10. | Pas zieleni | - |
| 4.11. | Ogrodzenie | - |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | - |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | - |
| 4.14. | Waga | - |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | - |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | - |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | - |
| 4.18. | Monitoring w fazie poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny - sposób: dane z najbliższej stacji meteorologicznej |
|  |  | Wody powierzchniowe - ilość punktów monitoringu: 1, badania: 2 razy/rok |
|  |  | Wody podziemne - ilość punktów monitoringu: 2 piezometry, badania 2 razy / rok |
|  |  | Gaz składowiskowy - skład gazu i emisja, częstotliwość badań: 2 razy / rok |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska, stabilność zboczy, repery, badanie: 1 raz / rok |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | - |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | nie |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | - |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | - |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | - |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | - |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | - |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | - |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2003 r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | - |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2004 r. | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | - |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2005 r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | - |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2006r. | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Dygowo, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

Objaśnienia do kart składowisk:

*    Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

**  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595)

Załącznik nr 3

| Karta składowiska odpadów w m. Krzywopłoty, gmina Karlino - stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Składowisko poza terenem gminy Dygowo. Deponowane są tu odpady m.in. z Gminy Dygowo (część odpadów wytwarzanych). |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino |
| 1.2. | Gmina | Karlino |
| 1.3. | Powiat | Białogardzki |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330258094 |
| 1.6. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.7. | Typ składowiska | IN - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino 100% udziałów jednostek samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 330258094 |
| 1.10. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino 100% udziałów jednostek samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 330258094 |
| 1.13. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Krzywopłoty 1 A, 78-230 Karlino 100% udziałów jednostek samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 330258094 |
| 1.16. | NIP | 672-00-09-110 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | Tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 3 szt. |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 1 szt. |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 2 szt. |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | Tak, modernizacja |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | Tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | Nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | Nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | organ wydający: Rada Miasta Karlino data wydania decyzji: 29.07.1993r. znak decyzji: XXXV/249/93 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Burmistrz Miasta i Gminy Karlino data wydania decyzji: 18.02.1994 r. znak decyzji: PJT 7351-1/94 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Burmistrz Miasta i Gminy Karlino data wydania decyzji: 18.02.1994 r. znak decyzji: 7351-1/94 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 27.11.2000 r. znak decyzji: 7353-111/00 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 04.02.2002 r. znak decyzji: 7638/1/02 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 23.11.2002 znak decyzji: 7638/3/02 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | organ wydający: Starosta Białogardzki data wydania decyzji: 11.06.2003 znak decyzji: 7636/1/03 |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Tak - termin złożenia wniosku: 14.07.2006 |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 209 996 m3 / 720 000 m3 (planowana) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 109 696 m3 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 100 300 m3 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 26 836,44 m 2 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Tak, Izolacja syntetyczna, materiał: HDPE, grubość: 1,5 mm |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Tak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Wykorzystanie do celów technologicznych: rozdeszczowanie |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Z emisją do atmosfery, spalanie w pochodni |
| 4.10. | Pas zieleni | Tak, szerokość pasa: 10 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej | Opad atmosferyczny, tak |
|  |  | Wody powierzchniowe, tak |
|  |  | Wody odciekowe, tak |
|  |  | Wody podziemne, tak |
|  |  | Gaz składowiskowy, tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska, tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów, tak |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | szacowana całkowita kwota: 10 mln zł środki własne zarządzającego: 2,5 mln zł (kredyt) środki zewnętrzne: 7,5 mln zł |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | szacowana całkowita kwota: 2,5 mln zł |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | Nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | 20 02 01, 17 01 01, 17 01 02, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Nie dotyczy |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | 11 234,77 Mg |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2003 r. | 3 884,50 Mg |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 11 057,53 Mg |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2004 r. | 3 218,88 Mg |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 9 176,19 Mg |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2005 r. | 2 731,63 Mg |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 10 765,99 Mg |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska 2006r. | 3 454,58 Mg |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Ustronie Morskie, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO.

Objaśnienia do kart składowisk:

*    Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),

**  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595)

Załącznik nr 4

| Karta składowiska odpadów w Kukince, gm. Ustronie Morskie - stan na dzień 31 grudnia 2009 r. Składowisko poza terenem gminy Dygowo. Deponowane są tu odpady m.in. z Gminy Dygowo (część odpadów wytwarzanych). |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów w Kukince, gm. Ustronie Morskie |
| 1.2. | Gmina | Ustronie Morskie |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 000545449 |
| 1.6. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.7. | Typ składowiska | O - składowisko odpadów obojętnych |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Gmina Ustronie Morskie ul. Bolesława Chrobrego 68, 78-111 Ustronie Morskie Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 000545449 |
| 1.10. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Gmina Ustronie Morskie ul. Bolesława Chrobrego 68, 78-111 Ustronie Morskie Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 000545449 |
| 1.13. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Gmina Ustronie Morskie ul. Bolesława Chrobrego 68, 78-111 Ustronie Morskie Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 000545449 |
| 1.16. | NIP | 671-10-46-092 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 1.18. | Liczba kwater | 7 szt. |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | 5 szt. |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | 2 szt. |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | tak - zamknięte kwatery |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | - |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Architekt Wojewódzki, woj. Koszalińskie data wydania decyzji: 17.12.1983 r. znak decyzji: A/PN/80/48/21/83 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | - |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej* | organ wydający: Starosta Kołobrzeski data wydania decyzji: 28.01.2002 r. znak decyzji: OŚ.7630-10/2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | - |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | - |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | - |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* | - |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? | - |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | - |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | - |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu data wydania decyzji: 12.08.2004 r. znak decyzji: OŚ.VII.76231-16/2004 wyznaczony rok zamknięcia: koniec 2004 r. data zaprzestania przyjmowania odpadów: koniec 2004 r. |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | - |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | - |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Starosta Kołobrzeski data wydania decyzji: 12.06.2003 r. znak decyzji: OŚ.VII.76231-28/2003 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 146.250 m3 |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 85.542 m3 |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 60.708 m3 |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 78.800 m 2 |
| 4.5. | Uszczelnienie | Naturalna bariera geologiczna: glina |
| 4.6. | Drenaż odcieków | Brak |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | Brak |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji gminnej |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Brak |
| 4.10. | Pas zieleni | Tak, szerokość pasa: 1,5 [m] |
| 4.11. | Ogrodzenie | tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | tak |
| 4.14. | Waga | nie |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | nie |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | tak |
|  |  | materiał : ziemia |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne: nie |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu: nie |
|  |  | Wody powierzchniowe: nie |
|  |  | Wody podziemne: nie |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny: nie |
|  |  | Wody powierzchniowe: nie |
|  |  | Wody odciekowe: nie |
|  |  | Wody podziemne: nie |
|  |  | Gaz składowiskowy: nie |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska: nie |
|  |  | Struktura i skład odpadów: nie |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | tak szacowana całkowita kwota: 500.000 zł |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | 15 01 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99 |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki?** | tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | - |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | - |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003 r. | 1511 [Mg] |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2003r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. | - |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 1291 [Mg] |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2004r. | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | - |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 1050 [Mg] |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2005r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | - |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 1020 [Mg] |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska, 2006r. | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | - |
| Źródło: Dane z Urzędu Gminy Ustronie Morskie, wytyczne MŚ do sporządzania sprawozdań z GPGO. Objaśnienia do kart składowisk: * Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), ** Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. Nr 191, poz.1595) |

Załącznik nr 5

Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2009 r. – kompostownia w m. Korzyścienko, gmina Kołobrzeg

(część odpadów z terenu gminy Dygowo – odpady odbierane przez MZZDiOŚ z Kołobrzegu kierowane są na kompostownię w m. Korzyścienko , gm. Kołobrzeg)

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji | Kompostownia, ul. Wspólna 1, Korzyścienko, 78–132 Grzybowo |
| 1.2. | Gmina | Kołobrzeg |
| 1.3. | Powiat | Kołobrzeski |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330256540 |
| 1.6. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji, urządzeń - opis | Kompostownia odpadów komunalnych została wybudowana w roku 1993. Rozruch jej nastąpił we wrześniu, zaś oddanie do eksploatacji w grudniu 1993 r. Od tego czasu kompostownia pracuje w ruchu ciągłym bez poważniejszych awarii. Kompostownia pracuje w systemie Dano który jest oryginalną metodą kompostowania odpadów miejskich, których rozdrabnianie, mieszanie i biologiczny rozkład odbywają się w obrotowej komorze zamkniętej - biostabilizatorze, mającym kształt długiego, poziomego bębna. System ten oparty jest na patencie z 1923 r. (Dania) i przechodził kolejne ewolucje. Zdolność przerobowa instalacji wynosi 120 ton/dobę. Kompostownia pracuje w ruchu ciągłym i przerabia odpady pochodzące z terenu Gminy Miejskiej Dygowo, Gminy Wiejskiej Dygowo, Gminy Siemyśl oraz częściowo z Gmin Dygowo i Ustronie Morskie. Kompostownia posiada następujące instalacje i urządzenia: budynek ciągu technologicznego z linią sortowniczą odpadów; budynek administracyjno – socjalny; warsztat; własne pojazdy specjalistyczne do obsługi selektywnej zbiórki odpadów pojazd z HDS; do wywozu balastu samochód ciężarowy z naczepami; do przeładunku balastu i przerzucania kompostu ładowarkę typu Ł-201. |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Instalacja jest przeznaczona do odzysku surowców wtórnych (tworzywa sztuczne, stłuczka szklana, złom stalowy, aluminiowy) i do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez ich kompostowanie i odzyskanie materii organicznej – kompostu, recykling organiczny R3. |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78–100 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego (100 % udziału Gminy Miasto Kołobrzeg) |
| 1.10. | REGON | 330256540 |
| 1.11. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78–100 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego (100 % udziału Gminy Miasto Kołobrzeg) |
| 1.13. | REGON | 330256540 |
| 1.14. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. ul. VI Dywizji Piechoty 60, 78–100 Dygowo Jednostka samorządu terytorialnego (100 % udziału Gminy Miasto Kołobrzeg |
| 1.16. | REGON | 330256540 |
| 1.17. | NIP | 671 00 11 192 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | Na prowadzenie tego typu instalacji nie jest wymagane uzyskanie świadectwa kwalifikacji. |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Wójt Gminy Kołobrzeg data wydania decyzji: 11 września 1995 r., 26 czerwca 1997 r. |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Rejonowy w Kołobrzegu, data wydania decyzji: 23 października 1995 r.; 10 września 1997 r. |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu data wydania decyzji: 21 stycznia 1999 r. |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu data wydania decyzji: 7 luty 2007 r. termin obowiązywania: 31 styczeń 2017 r. |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | - |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | tak |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Kod 20 03 01 20 03 01 20 02 01 20 03 01 20 02 01 17 01 01 17 01 02 | Mg/rok 22161,96 / 2004 r. 21389,57 / 2005 r. 218,08 / 2005 r. 23548,90 / 2006 r. 789,58 / 2006 r. 874,83 / 2006 r. 648,08 / 2006 r. |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Kod Nie dotyczy | Mg/rok Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004r. | 22161,96 [Mg] |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu, 2004r. | 0 [Mg] |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005r. | 21389,57 [Mg] |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu 2005r. | 0 [Mg] |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r. | 25213,31 [Mg] |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu 2006r. | 0 [Mg] |
| Źródło: UG Kołobrzeg. |

# Spis tabel

Tabela 1 	Dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Dygowo w 2008 r. (ostatnie dane wg BDR, www.stat.gov.pl).	12

Tabela 2 	Ilość gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni.	12

Tabela 3	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w roku 2009.	15

Tabela 4	Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 roku.	16

Tabela 5	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 r.	18

Tabela 6	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.	20

Tabela 9 	Odpady opakowaniowe zebrane z terenu gminy w 2009 r.	25

Tabela 10	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Dygowo w latach 2010,2014, 2018…………………………………………………………………………………………...32

Tabela 11	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Dygowo w latach 2010, 2014, 2018.			33

Tabela 12	Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2010, 2014, 2018.		34

Tabela 13	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Dygowo.	35

Tabela 14	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.	36

Tabela 15	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2013, 2018.	36

Tabela 16	Prognoza ilości wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego na terenie gminy Dygowo.			39

Tabela 17	Prognozowana ilość komunalnych osadów ściekowych na terenie a gminy Dygowo.	40

Tabela 18	Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.	43

Tabela 19 	Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2014.	48

Tabela 20	Zestawienie  prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Dygowo z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.	52

Tabela 21	Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Dygowo.	56

Tabela 22 	Przewidywane do realizacji zamierzenia inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami, Gmina Dygowo.	57

Tabela 23	Lista wskaźników efektywności realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.	64

# Spis wykresów

Wykres 1  	Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem.	11

Wykres 2 	Ilość gospodarstw rolnych w zależności od wielkości powierzchni w gminie Dygowo [szt.]	13

Wykres 3	Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w 2009 r.	16

Wykres 4	Skład morfologiczny zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych w gminie Dygowo w roku 2009.	17

Wykres 5	Ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 2009 roku w gminie Dygowo w Mg.	18

Wykres 6 	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Dygowo w latach 2010,2014, 2018.	32

Wykres 7	Prognoza zmiany ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2014, 2018.	35

Wykres 8	Prognoza zmian w zakresie składowania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy Dygowo.	35

Wykres 9	Prognoza zmian w zakresie selektywnej zbiórki odpadów.	36

Wykres 10	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Dygowo w latach 2010, 2013, 2018.	37

Wykres 11	Porównanie  prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013, 2018 na terenie gminy Dygowo z dopuszczalnym poziomem składowania.	52

# Spis rysunków

Rysunek 1 	Zamknięte oraz czynne składowiska odpadów, na których składowane są odpady z terenu gminy Dygowo.	28

Rysunek 2 	Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Kołobrzeg.	29

Rysunek 4 	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy w latach 2010, 2014, 2018 [Mg].	34

Rysunek 5  	Region Środkowo-Pomorski.	38

# Footnotes

PGO dla powiatu kołobrzeskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016.

Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie  są  stosowane jako   rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

WPGO Zachodniopomorski na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy 2013 - 2018

# Text boxes

www.ekoefekt.pl